NAZWA ZADANIA: Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT   BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

ST-00. INFORMACJE OGÓLNE

1. WSTEP. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-02. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST-03. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-04. INSTALOWANIE DRZWI

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-05. KLADZENIE  TERAKOTY I GLAZURY

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SST-06. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-07. ROBOTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ,ROBOTY     INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST – 00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna S-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań   wspólnych dla  poszczególnych

wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru Robót .

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót w węzłach sanitarnych na parterze, I piętrze i II piętrze ;

a) wymianę stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów drzwiowych

b) skucie starych płytek sciennych wraz tynkiem i ułożenie nowych płytek

c) skucie posadzki gressowej i wykonanie nowych

d) wymiana instalacji elektrycznej wraz oprzyrządowaniem

e) wymiana grzejników c.o. z częściową instalacją .

f) wymiana instalacji wod.kan. wraz armaturą

g) roboty malarskie i wykończeniowe

h) wymiana rury kanalizacyjnej  sanitarnej poziomej  do pierwszej studzienki  na zewnątrz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je  stosować   w zlecaniu i

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania  pn.: Remont sanitariatów

w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w punkcie 1.1.,

b/ zakres ilościowy ujety w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu   inwestorskiego,

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć  i stosować w powiązaniu z niżej    wymienionymi   Specyfikacjami

Technicznymi:

1.3.2. Niezależnie od postanowień  Warunków Szczególnych normy państwowe,  instrukcje i    przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą     stosowane przez Wykonawcę   w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien   uwzględnić  zgodność  ich realizacji z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami   Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania z dokumentacja budowlana , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren    Budowy   wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, która Zamawiający przekaże Wykonawcy po

podpisaniu    Umowy będzie zawierać następujące części:

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6/ Projekt budowlany.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować  dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót.

3. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

# 1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty   przekazane    przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią  cześć  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy,    tak jakby zawarte  były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien   natychmiast powiadomić Inspektora    Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub   poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne     są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską  zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty    tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy   materiały    lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i  wpłynie    to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione   innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym  ogrodzenia, poręcze  , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do   ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  się , że jest włączony w cenę umowna.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie  przepisy   dotyczące ochrony

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   wykańczania   Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i   norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie   unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub własności   społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego  sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań , będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

- środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością  powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na    terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym   jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu      większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały    odpadowe użyte do Robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po  zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych    organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla     otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie   środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,   takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem    tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić   w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być     wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić  Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy   potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie   spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru   nad  realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania    Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,   służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  do  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz  Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji   Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  technologicznej   ich wykonania

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i    odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez    Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych   w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  pozyskanie materiałów z

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła  wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany

dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi  dokumentacje zawierająca raporty z badana terenowych i  laboratoryjnych oraz

proponowana   przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagana ilościowych i   jakościowych   materiałów z

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie  koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z  dostarczeniem materiałów do  Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bieda one   potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach Uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez    Wykonawcze.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcze wywiezione z  terenu  Budowy, bądź złocone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli    Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,    dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez   Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i    niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania   rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru     o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed  użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,   jeśli biedzie to wymagane dla badana prowadzonych przez Inspektora.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może  być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiązany jest do Ubywania tylko takiego sprzętu, który nie  spowoduje   niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót powinien   być zgodny z ofertą Wykonawcy i

odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w ST, PZJ  lub projekcie organizacji Robót

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  w  takich dokumentach sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność   sprzętu biedzie gwarantować

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST i  wskazaniach

Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym   umową.   Sprzęt będący  własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania Robót   ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z

normami ochrony środowiska i  przepisami   dotyczącymi jego użytkowania.   Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość  wariantowego użycia   sprzętu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed użyciem sprzętu.   Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być  później

zmieniany bez  jego  zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania

warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie materiałów sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim    przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania   tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i   wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez  Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków    dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją   Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora   Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi   określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora   Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w    wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,          poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor   Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy          produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych   oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  Inspektora   Nadzoru programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on   zamierzony sposób  wykonywania Robót, możliwości techniczne,

kadrowe i  organizacyjne gwarantujące    wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja  Projektowa, ST oraz

poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora    Nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,   aby   osiągnąć założoną

jakość   Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna   kontrole Robót i   jakości  materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system   kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne   do pobierania próbek, badań  materiałów oraz Robót. Minimalne wymagania co do   zakresu badań i

ich częstotliwość  są    określone w ST, normach i wytycznych. W  przypadku gdy nie zostały one tam określone,

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie Robót  zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów  ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bieda pobierane losowo. Zaleca asie stosowanie statystycznych metod pobierania    próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mnoga bycz z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie   mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości   co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w   przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez   Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany    przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie

obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.   Można  stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez   Inspektora Nadzoru .  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca

powiadomi   Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru   lub

badania   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do  akceptacji Inspektorowi Nadzoru

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami   badań jak  najszybciej,

jednak nie później niż w terminie określonym w programie   zapewnienia jakości.   Wyniki badań (kopie) będą

przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według   dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do   dokonywania  kontroli, pobierania

próbek i badania materiałów u źródła ich   wytwarzania, i zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony  Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli Robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i Robót z wymaganiami

ST  na podstawie   wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru   może pobierać   próbki

materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych   badań   wykażą , że raporty

Wykonawcy są  niewiarygodne, to  Inspektor Nadzoru   poleci Wykonawcy  lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na    własnych badaniach przy

ocenie zgodności materiałów i Robót z  Dokumentacja Projektową i ST. W takim   przypadku całkowite koszty

powtórnych lub   dodatkowych   badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz   właściwych przepisów i dokumentów

technicznych,

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą   techniczną,  w  przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i

które spełniają wymogi   Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,  każda partia  dostarczona do

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające   w  sposób jednoznaczny jej  cechy.

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez  producenta, a w razie  potrzeby

poparte wynikami badań  wykonanych przez  niego. Kopie wyników tych badań   będą  dostarczone przez

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu  Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za

prowadzenie  Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na   Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć Robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy. Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony

data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwała technika, w  porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez  przerw.

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw w   Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty  odbiorów Robót

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  podlegających   ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku  z  warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w   Dokumentacji  Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie  wykonywania

Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki    przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je  przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą   przedłożone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika   Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

stosunkowania się  . Projektant   nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń

Wykonawcy   Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu   każdego  z elementów

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w   sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w Kosztorysie i

wpisuje do Rejestru   Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą   gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione

na  każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   dokumenty:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty   budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do

wglądu na życzenie  Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z   Dokumentacja Projektowa i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru  Robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora nadzoru o   zakresie  obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym

terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie

opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub   gdzie indziej ilościach  Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich Robót. Błędne dane zostania

poprawione  według instrukcji Inspektora nadzoru   na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie  przeprowadzony

z częstością wymagana do celu  miesięcznej płatności na rzecz   Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie lub   oczekiwanym przez  Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone   poziomo według linii

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie  wymagają tego   inaczej.

7.2.2.Objetosci będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.

7.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  kilogramach   zgodnie Wymaganiami

ST.

7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą   zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te lub sprzęt wymagają badań  atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia   pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym   stanie przez cały okres

trwania   Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a   także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne    obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom   odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca    wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia    wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów    zawierających komplet wyników Badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone     pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru   częściowego Robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu     do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z    bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru    ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności    Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej    na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania    Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych    Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość   wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół   odbioru  ostatecznego Robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.    Do odbioru   ostatecznego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące   dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,  jeśli    została sporządzona w

trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.  PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i ew.  PZJ.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   ewentualnymi  kosztami ubytków i

transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  dziennika   budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami).

SST-01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   CPV 45 26 26 00 – 7

USUWANIE GRUZU              CPV 44 11 12 20 – 6

1. Wstęp

1.1. przedmiot specyfikacji technicznej (SST-01)

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   wykonania  i odbioru robót

związanych z robotami rozbiórkowymi zadania pn. Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6

w Rzeszowie

1.2. Zakres stosowania SST-01.

Specyfikacja techniczna (SST-01) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i  Odbiorze robót dotyczących

rozbiórki drewnianej stolarki drzwiowej , skuciu  glazury i tynku ścian oraz skuciu  posadzek ,demontażu

urządzeń  sanitarnych  i instalacji  wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej .

1.3. Zakres robót objętych SST-01.

1.3.1. demontaż starej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany wraz z jej   utylizacją tj. skrzydeł drzwiowych ,

ościeżnic wykładzin PCV, skuciu  glazury i   tynku ścian oraz   skuciu posadzek , demontażu urządzeń

sanitarnych  i  instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.3.3. Segregacja, wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych;.

Materiał uzyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy. Zgodnie z  ustawą  o gospodarce odpadami,

odpady (z wyjątkiem elementów   azbestowych) powstałe w  wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako

odpady komunalne. Odbiorcą w/w   odpadów komunalnych będzie  licencjonowane przedsiębiorstwo, które w

ramach  umowy dostarczy   wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed   ich

wywiezieniem.  Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub  ich  wywozu na wysypisko

zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym   przedsiębiorstwem.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Zdemontowane  drzwi, ościeżnice, gruz , zdemontowane urządzenia sanitarne i   instalacje wodno-

kanalizacyjne.

3. Sprzęt.

Łomy, taczki, piły do drewna, rynny drewniane, wciągarki ręczne lub elektryczne.   Dopuszcza się inny sprzęt

zaproponowany przez Wykonawcę robót, pod  warunkiem uzyskania akceptacji od Inspektora nadzoru

4. Transport.

a) Własny: samochód wywrotka lub skrzyniowy. Odwiezienie gruzu na  odpowiednie  składowiska lub

b) Odbiorcy odpadów - zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym  przedsiębiorstwem.

5. Wykonanie robót.

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie  Przy robotach  rozbiórkowych należy bezwzględnie

przestrzegać przepisów BHP i wykonać  stosowne zabezpieczenia, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętów we

wnętrzach .  Zabezpieczenie wyposażenia  wnętrz przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem

należy do obowiązków Wykonawcy. Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować w dół na miejsce

składowania przed wywozem za pomocą rynien lub wciągarki.

6. Kontrola jakości.

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku   zagrożeń  na miejscu

7. Jednostka obmiaru.

·  demontaż drzwi,  – m3,

- demontaż urządzeń sanitarnych – szt.

·  wywóz gruzu – m3,

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających   zakryciu.

Inspektor o dokonaniu odbioru wprowadza odpowiedni zapis w dzienniku budowy.

9. Podstawa płatności.

Płaci się - po odbiorze robót - w jednostkach wg punktu 01-7 za wykonane roboty,   zapisane w dzienniku

budowy ilości oraz za oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych –   Rozporządzenie  Min. Bud. i

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13  poz. 93 z późniejszymi zmianami.

SST-02    ROBOTY MURARSKIE I MUROWE    CPV  45 26 25 00- 6

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i odbioru robót

budowlanych zadania  pn.: Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i  odbiorze robót   w zakresie

rzeczowym ujętym w przedmiarze jako załączniku do  kosztorysu  inwestorskiego.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1.ST-00 Wymagania ogólne .

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót   murowych  Obiektów.

W zakres robót murowych wchodzi:

– Sprawdzenie wyznaczenia osi ścian , punktów głównych

– wymurowanie ścian  ścianek działowych

1.4. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi   Normami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-OO – Wymagania ogólne

2. MATERIAŁY

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

ST-OO  –   Wymagania ogólne pkt.2.

– Rodzaje materiałów

cegła dziurawka

tynki

zaprawy

Materiały uzupełniające:

- łączniki do ścian

- gwoździe

- gwoździe spiralne

3. SPRZĘT

3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. – Wymagania ogólne

Sprzęt

Do wznoszenia ścian należy stosować następujące sprzęt :

- kielnie

- packi do szlifowania

- strug ( packa do strugania )

- prowadnica kątowa

- młotek gumowy

- rylec( do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne )

- mieszadło .

- widły do rozładunku

- piła taśmowa

- taśma do piły

- piła widiowa

- wiertła ( do wykonywania w ścianach otworów o średnicy  20,30 mm,   dł .wiertła 300  mm

- wiertło spiralne do wykonywania w ścianie otworów o średnicy 50 mm  dł. wiertła 300  mm

- do wykonywania w ścianie otworów na puszki podtynkowe średnica 62 mm,  80 mm)

- łączniki do ścian działowych

Sprzęt stosowany do wznoszenia obiektów powinien gwarantować uzyskanie   wymaganej   dokładności.

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne

4.2 transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do wznoszenia obiektów można przewozić środkami transportu   zgodnie   z pkt.  4.1

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00  Wymagania ogólne    pkt.5

Zasady wykonywania prac murowych

Mury z pustaków układa się według ogólnych zasad wiązania obowiązujących dla   murów z cegły. Nominalna

grubość spoin pionowych w murach z cegły  wynosi  10 mm.

Minimalne   przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach muru z pustaków   wynosi 50 mm.

Cegły  ceramiczne dostarczane są na budowę na paletach zabezpieczonych folią   termokurczliwą przed

niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia  ta  umożliwia przechowywanie bloczków na

budowie przez dłuższy czas . W trakcie  prowadzenia  robót budowlanych zaleca się sukcesywne

rozpakowywanie palet i   wyjmowanie z nich  z  tyłu cegieł , aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia

pracy.  Cegły  , które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00- Wymagania ogólne pkt.6

6.2. Kontrola jakości prac murowych

Kontrolę jakości prac związanych ze wznoszeniem obiektów należy prowadzić   według    ogólnych zasad

określonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z   wymaganiami ogólnymi   podanymi w pkt.5.

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z  wymaganiami  określonymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną  uwagę należy zwrócić na :

- dokładność ułożenia pierwszej warstwy

- zgodność ułożenia ścian z rysunkami technicznymi

- zgodność użytego rodzaju materiałów z założeniami na rysunkach technicznych

- prawidłowość wykonania połączeń  cegieł

- prawidłowość ułożenia cegieł

-sprawdzenie jakości cegieł ,

- sprawdzenie jakości innych stosowanych materiałów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00   Wymagania ogólne pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa .

Jednostką obmiarową jest m3, sztuki, 1 m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót .

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne pkt.8

8.2 Sposób odbioru robót.

Odbiór robót związanych ze wznoszeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców , dzienników lub protokołu , które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.

Odbiór robót powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

Warunki odbioru ścian ,

Mury  powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej . Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z pustaków powinny odpowiadać wartościom :

a/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów :

na długości 1 m 3,00 mm -na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10,00 mm

b/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi :

na wysokości 1 m 3,00 mm-na wysokości 1 kondygnacji 6,00 mm

na całej wysokości ściany 20,00 mm

c/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru:

na długości 1 m 1,00 mm-na całej długości 10,00 mm

d/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem :-na długości 1m

1,00 mm na całej długości budynku 15,00 mm

e/ Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie: na długości 1 m -na

długości całej ściany 3,00 mm

f/ Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach :

do 100 cm szerokość +6, -3 mm -wysokość + 15, -10 mm

powyżej 100 cm szerokość + 10, - 5 mm, wysokość + 15, -10 mm

Mury z elementów drobnowymiarowych bez względu na wymiary otworu

szerokość + 10 mm

wysokość – 10 mm

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na :

- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą  być   większe niż  12  mm,

- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone   jest   zostawienie   strzępi i

późniejsze domurowanie ścian

- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm

8.4 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół , stwierdzenie o usunięciu   ewentualnych wad i usterek .

9..PODSTAWA PŁATNOŚCI .

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. Wymagania ogólne pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Jednostką obmiarową jest 1 m3, sztuki , 1m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 PN B- 03002: 1999 Projektowanie konstrukcji murowych

SST-03 TYNKOWANIE  CPV 45 41 00 00-4

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  tynków  zwykłych   wewnętrznych  przy realizacji zadania pn.: Remont sanitariatów w

Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

–	Tynki  zwykłe,  których  dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę ochronną,   wyrównawczą  lub

kształtującą   formę  architektoniczną   tynkowanego   elementu,  nanoszoną  ręcznie  lub

mechanicznie,  do   której  wykonania   zostały użyte   zaprawy  odpowiadające wymaganiom  norm lub

aprobat   technicznych.

–  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj    zaprawy, liczbę  warstw i

technikę wykonania powinny odpowiadać normie   PN-70/B-10100 . „Roboty   tynkowe. Tynki zwykłe.

Wymagania  i badania  przy odbiorze”.

–  Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w   normie  PN-70/B-10100 p.

3.1.1.

–  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z     wymaganiami  normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4.	Określenia podstawowe

określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi   normami   oraz  przepisami

podanymi    w ST Kod CPV 45000000-7    „Wymagania ogólne” i oznaczają:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem   tynków  zgodnie  z

ustaleniami  dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura  –  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i

kontroluje  poszczególne  operacje  robocze; procedura  może  być  zastąpiona  normami,  aprobatami

technicznymi  i  instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej   zawierające dane opisujące

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz  niezbędne do jego wykonania.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich   zgodność  z

dokumentacją   projektową, ST i poleceniami   Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST Kod CPV  45000000-7   „Wymagania  ogólne”.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i    składowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania   ogólne” pkt 2.

2.2.	Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać   wymaganiom normy PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe” lub  aprobatom technicznym.

2.3.	Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę  odpowiadającą   wymaganiom

normy PN- 88/B-32250  „Materiały  budowlane. Woda  do  betonów  i   zapraw”.

Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować wodociągową wodę pitną.   Niedozwolone   jest  użycie

wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód   zawierających   tłuszcze  organiczne, oleje i

muł. .

2.4.Piasek

2.4.1.	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa  mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych”, a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty   0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty   1,0-2,0 mm.

2.4.2.	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany  1, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.4.3.	Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez   sito  o

prześwicie  0,5 mm.

2.5.	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-	Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy   PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwykłe”.

-	Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane   mechanicznie.

-	Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie   szybko

po  jej przygotowaniu, tj. w okresie  ok. 3  godzin.

-	Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

-	Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement    portlandzki   według normy  PN-

B-19701;1997 „Cementy powszechnego  użytku”. Za zgodą  Inspektora  nadzoru można stosować

cement z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i 35  oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że  temperatura otoczenia   w ciągu 7 dni od   chwili   wbudowania zaprawy nie będzie

niższa niż +5°C.

-	Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone   lub  gaszone  w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego   wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć jednolitą i

jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego   wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.

Skład  objętościowych  składników zapraw    należy dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od

wymaganej  marki  zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  w  ST  Kod  CPV

45000000-7  „Wymagania  ogólne”  pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien    wykazać  się  możliwością

korzystania  z  następującego sprzętu:

–	mieszarki do zapraw,

–	agregatu tynkarskiego,

–	betoniarki wolnospadowej,

–	pompy do zapraw,

–	przenośnych zbiorników na wodę.

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

–	Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z   normą  BN-

88/6731-08.  Cement  i  wapno suchogaszone   luzem  należy  przewozić   cementowozem,

natomiast  cement  i  wapno   suchogaszone  workowane  można   przewozić  dowolnymi  środkami

transportu  i  w  odpowiedni  sposób   zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.

–	Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w    skrzyniach  lub  pojemnikach

stalowych.

–	Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających

je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi   asortymentami  kruszywa  lub  jego

frakcjami  i  nadmiernym  zawilgoceniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

–	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone   wszystkie

roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe, zamurowane   przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice   drzwiowe i okienne.

–	Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i   kurczów   murów tj. po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu    surowego.

–	Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod   warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi  spadek poniżej 0°C.

–	W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy   zastosowaniu  odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z   „Wytycznymi wykonywania   robót  budowlano-

montażowych  w  okresie   obniżonych temperatur”.

–    Zaleca  się  chronić śwież  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu   pierwszych  dwóch  dni  przed

nasłonecznieniem   dłuższym niż dwie   godziny dziennie.

–	W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w    czasie   wiązania i

twardnienia, tj.  w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1.	Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.	Spoiny w murach ceglanych

–  W  ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać   zaprawą   spoin  przy

zewnętrznych  licach na  głębokości 5-10 mm.

–  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu    szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji  tłustych.  Plamy  z   substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.

roztworem  szarego   mydła  lub  wypełniając je lampą   benzynową.

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

5.4.1.	Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych    w normie   PN-70/B-10100 p.3.3.1.

5.4.2.  Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych   powinny  być  zgodne  z

danymi kreślonymi w tabl. 4 normy   PN-70/B- 10100.

    - Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju podłoża  lub

podkładu powinny być zgodne z normą   PN-70/B- 10100.

5.4.4.	Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,   wykonywanych w

sposób standardowy.

5.4.5.	Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.6.	Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew   kierunkowych.

5.4.7.	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej   stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno  dociskana do  warstwy   narzutu.

5.4.8.	Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-   wapienne:   tynków

nienarażonych  na zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4,  narażonych  na  zwilgocenie  oraz  w

tynkach  zewnętrznych –  w   proporcji 1:1:2.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania   cementu,  wapna  oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić   wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru

do akceptacji.

Badania te  powinny   obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,   wapna,  wody  oraz  kruszywa

określone  w pkt.  2  niniejszej   specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  a w szczególności jej

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN- 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.3.2.  Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika   budowy  i

akceptowane  przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany

w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich

wymagań, a w szczególności:

–	zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji   powykonawczej,

–	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

–	prawidłowości przygotowania podłoży,

–	mrozoodporności tynków zewnętrznych,

–	przyczepności tynków do podłoża,

–	grubości tynku,

–	wyglądu powierzchni tynku,

–	prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

–	wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania   ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie

surowym  i wysokości mierzonej od podłoża lub  warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu.

Powierzchnię pilastrów  i słupów oblicza się w rozwinięciu  tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach    kwadratowych ich  rzutu  w  świetle

ścian surowych na płaszczyznę  poziomą. Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza

się  w   rozwinięciu   według  wymiarów  w  stanie surowym.  Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się

powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli

każda z   nich   jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem   zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w   naturze.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania    ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót   tynkowych. Jeżeli

odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym   czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i

umyć wodą.

8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i   wymaganiami  Inspektora

nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania  omówione   w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być  odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

–	tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

–	jeżeli  odchylenia od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu   użytkowania i   trwałości tynku,

zaliczyć  tynk do niższej kategorii,

–	w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć   tynk  i    ponownie

wykonać roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków

8.4.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny

być  zgodne z dokumentacją projektową.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie   krawędzi od linii prostej nie

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie   większej   niż  3 mm na całej długości kontrolnej

dwumetrowej łaty.  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

–	pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej   niż 4   mm w

pomieszczeniu,

–	poziomego – nie mogą być większe niż  3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej   niż 6   mm na całej

powierzchni   między przegrodami pionowymi   (ścianami, belkami    itp.).

8.4.3.	Niedopuszczalne są następujące wady:

–	wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni   tynków

przenikających  z podłoża, pilśni itp.,

–     trwałe ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i pęcherze   wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który  powinien   zawierać:

–	ocenę wyników badań,

–	wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

–	stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV   45000000-7     „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci  się  za  wykonaną  i  odebraną  ilość  m2  powierzchni  tynku   według   ceny  jednostkowej,

która obejmuje:

–	przygotowanie stanowiska roboczego,

–	przygotowanie zaprawy,

–	dostarczenie materiałów i sprzętu,

–	obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

–	ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie

robót na wysokości do   4 m,

–	przygotowanie podłoża,

–	umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–	osiatkowanie bruzd,

–	obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–	wykonanie tynków,

–	reperacja tynków po dziurach i hakach,

–	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–	likwidację stanowiska roboczego.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze.

PN-88/B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku.

‘

SST-04    INSTALOWANIE DRZWI   CPV 45 42 11 00-5

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  tynków  zwykłych   wewnętrznych  przy realizacji zadania pn.: Remont sanitariatów

w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:

_ wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

– demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,

– obsadzenie nowych drzwi ,

– wykonanie tynków uzupełniających – naprawa tynków na ościeżach,

– malowanie uzupełniające ościeży drzwiowych,

– usunięcie z budynku i utylizacja materiałów z rozbiórki.

_ prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót

– zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem podczas    wykonywania   robót związanych z

osadzaniem stolarki

– odsunięcie oraz ewentualne   wyniesienie sprzętów  i mebli, przykrycie czystą (nową) folią podłóg oraz

każdorazowe posprzątanie pomieszczeń  po wykonanych pracach demontażowych i  montażowych;

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP;

– wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót   związanych z osadzaniem drzwi ;

– odtworzenie zniszczonych tynków na ścianach wraz z niezbędnymi naprawami   murarskimi i  naprawą uszkodzeń;

– po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki doprowadzenie  pomieszczeń  do czystości

2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty  zgodne  z wymogami

Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.  Materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich

w budownictwie  zgodne z obowiązującymi  przepisami

2.1. Drzwi wewnętrzne

Drzwi  wejściowe do węzłów  sanitarnych  należy dostosować  do już zamontowanych  skrzydeł drzwiowych

Wymiary wszystkich drzwi należy sprawdzić przed zamówieniem!

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas  trwania robót, w celu zapobiegania

ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich  jakości i   przydatności do robót.

2.3. Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórek mogą być składowane we wcześniej uzgodnionych miejscach.  Materiały z rozbiórek muszą

być wywiezione na wysypisko zgodnie z   obowiązującymi   przepisami prawa.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie   spowoduje  niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót i zostanie   zaakceptowany przez   inspektora nadzoru. Sprzęt winien spełniać

normy ochrony  środowiska.    Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami   Sprzęt i materiały dostarczone

przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być   składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych  materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz   poleceniami   inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu   spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonywaniu robót zostaną, jeśli

wymagać   tego będzie inspektor nadzoru,   poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez    wykonawcę nie później niż w

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą   wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej

sytuacji ponosi  wykonawca.

5.2. Montaż stolarki

Montaż stolarki drzwiowej może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową  dysponującą

specjalistycznym wyposażeniem i pracownikami posiadającymi  odpowiednie kwalifikacje.

Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na  celu  stwierdzenie, czy nie

posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna.

Stolarka z widocznymi uszkodzeniami, które ograniczają bądź uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie nie

może być zabudowana.

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  Odbiór  osadzenia ościeżnic

powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem  ościeży lub ścian. Ościeżnice powinny być osadzone

pionowo i nie mogą   wykazywać  luzów w miejscach połączeń z murem.  Odchylenie ościeżnic drzwiowych od

pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm  na 1 m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą

ościeżnicę.

Luzy przy  pasowaniu   wbudowanych i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż    6mm. Zamknięte

skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać  żadnych luzów.  Otwarte skrzydła nie mogą się

same zamykać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru   sposób   wykonania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące    wykonanie robót zgodnie z wymaganiami

zamawiającego i sztuką    budowlaną, w tym:

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów.   Inspektor

nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania   robót.

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla   stolarki   okiennej i drzwiowej

· Ocena jakości będzie obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich   funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót :

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianką poliuretanową,

- uszczelnienie zewnętrzne,

- wykończenie ościeży wewnętrznych,

- malowanie ościeży,

- regulacja skrzydeł.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z  kryteriami   technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz  właściwych przepisów i informacji o ich

istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA z   1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej   Normy i które spełniają

wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998   r.  (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,   każda ich  partia dostarczona

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiały,  które nie  spełniają tych wymagań będą   odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach  ustalonych w   kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w   kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia   wykonawcy od obowiązku   ukończenia wszystkich robót. Jednostki obmiaru powinny

być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze  robót. Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej

stolarki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w  realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem końcowym.  Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w

obecności   kierownika  budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania   częściowego

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich zakresu

(ilości),jakości i zgodności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez

zamawiającego, na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie   wykonywania robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  użytych materiałów i

wyrobów   budowlanych,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami  oraz dokonać oceny

wizualnej.   W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich  uzupełnieniu. Z

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez  przedstawicieli   zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW- 6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.

SST-05.  POKRYWANIE PODŁÓG I  ŚCIAN  Kod CPV  45 43 11 00 - 8

45 43 12 00- 9

Układanie płytek ceramicznych na podłogach ścianach

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są    wymagania dotyczące

wykonania  oraz odbioru robót wykładzinowych i    okładzinowych z płytek   ceramicznych podczas

realizacji robót pn.: Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w   Rzeszowie

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i   realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające   na celu   wykonanie:

–  pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni   element   warstw

podłogowych,

–  pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i  kształtującą   formę

architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu   kompozycji   klejowych  z

mieszanek  przygotowanych   fabrycznie. Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań

odnośnie   własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów   oceny podłoży,   wykonanie wykładzin i

okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi   normami oraz  określeniami

podanymi   w ST Kod CPV 45000000-7   „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową, ST i poleceniami Inspektora    nadzoru.   Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST Kod CPV 45000000-7   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i    składowania   podano  w  ST

Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i

okładzinowych z płytek ceramicznych   powinny mieć:

–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi   normami,

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską   wprowadzoną do zbioru   norm

polskich,

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami i  wymaganiami  podanymi

przez  producenta. Wykonawca obowiązany    jest posiadać   na Budowie pełną dokumentację

dotyczącą składowanych   na budowie materiałów  przeznaczonych do wykonania robót

wykładzinowych i okładzinowych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystykę i rodzaje poszczególnych okładzin ceramicznych.

2.2.	Rodzaje materiałów

2.2.1.Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym  w normach polskich lub aprobatach   technicznych ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnego   stosowania w budownictwie.

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

–  PN-EN  176:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości

wodnej   E≤3%. Grupa B I.

–  PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości   wodnej

3%<E≤6%. Grupa  B IIa.

–  PN-EN  178:1998  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości    wodnej

6%<E≤10%.  Grupa B IIb.

–  PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o   nasiąkliwości wodnej E>10%.

Grupa B    III.

Rodzaj płytek musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą

być  określone takie parametry jak  np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

2.2.3.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą   spełniać  wymagania  PN-EN

12004:2002  lub odpowiednich aprobat     technicznych.   Zaprawy do spoinowania muszą spełniać

wymagania odpowiednich    aprobat  technicznych lub  norm.

2.2.4.  Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

–	 środki ochrony płytek i spoin,

–	 środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne   określone  przez  producenta  lub

odpowiednie   aprobaty techniczne.

2.2.5.  Woda

Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas   do  spoinowania  stosować

należy  wodę odpowiadającą wymaganiom  normy PN-88/B-32250    „Materiały   budowlane. Woda do

betonów i zapraw.”

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

.

3.	SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV   45000000-7     „Wymagania

ogólne”  pkt 3

3.2.	Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  5 mm  do

rozprowadzania  kompozycji klejących,

–  łaty do sprawdzania równości powierzchni,

–  poziomnice,

–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji  klejących,

–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

–  gąbki do mycia i czyszczenia,

–  wkładki (krzyżki) dystansowe.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne”

pkt 4

4.2.	Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga  specjalnych   środków i urządzeń.

Zaleca  się  używać  do  transportu   samochodów  pokrytych plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie

transportu    należy zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.

W  przypadku  dużych  ilości  materiałów   zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do

załadunku  i   rozładunku  ładunku  urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych

na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach   zamkniętych,  zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 5

5.2.	Warunki przystąpienia do robót

1)	Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być   zakończone:

–	wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem   podłoży,  warstw

konstrukcyjnych  i izolacji podłóg,

–	roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie   dotyczy to instalacji podpodłogowych),

–	wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i    wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.

2)	Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie   osiadania  i  skurczu

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4   miesięcy po zakończeniu    budowy stanu

surowego.

3)	Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w    temperaturach  nie  niższych  niż

+5 C  i temperatura ta powinna  utrzymywać się w ciągu całej doby.

4)	Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch   dni  chronić przed

nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3.	Wykonanie wykładziny

5.3.1.Podłoża pod  wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  Podkłady betonowe powinny

być wykonane z betonu co najmniej klasy B- 20 i grubości  minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy

cementowej powinny   mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie  minimum

3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

–  podkłady związane z podłożem – 25 mm

–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)  40 mm

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i środkami  antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może   przekraczać 5 mm na całej  długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych pól  nie  powinna  przekraczać  10  m2, a    maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.

Dylatacje powinny być  wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w   styku  różnych  rodzajów  wykładzin.

Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i   kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane   w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych zaleca  się  zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2.  Wykonanie wykładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy   przygotować  wszystkie

niezbędne materiały,  narzędzia  i  sprzęt,   posegregować  płytki  według   wymiarów,  gatunku  i  odcieni

oraz  rozplanować   sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.

Na jednej płaszczyźnie   płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową szerokość  większą  niż   połowa  płytki.  Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w   dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją  producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od   wyznaczonej linii.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek. Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają, że   kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.     Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od    wielkości płytek:

–      50 x 50 mm –  	3 mm

–    100 x 100 mm –  	4 mm

–    150 x 150 mm –  	6 mm

–    200 x 200 mm –  	6 mm

–    250 x 250 mm –  	8 mm

–	300 x 300 mm –   10 mm

–	400 x 400 mm –  12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i   wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.   Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w żądanej  pozycji  i  docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i      mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej   kompozycji  klejowej  po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.

Większe   płytki  zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych  płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)   dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  niż po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też  usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie   same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  niż po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny   czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym    pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę fugową)  po  powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami    prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z

powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.

Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i   uzyskać    wklęsły

kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy    pacą  z  naklejoną  gładką

gąbką.  Jeżeli  w    pomieszczeniach występuje wysoka   temperatura i niska wilgotność powietrza

należy zapobiec zbyt szybkiemu    wysychaniu  spoin poprzez lekkie zwilżanie   ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni  płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4.   Wykonanie okładzin

5.4.1.Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

–	ściany betonowe

–	otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

–	płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i  starych  powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i równe.  W  przypadku  wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi  masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W   przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być  otynkowana  tynkiem  gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

–	powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona  ze starych   powłok

malarskich,

–	odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie   krawędzi  od  linii   prostej,

mierzone  łatą  kontrolną o długości 2 m, nie   może przekraczać 3 mm przy  liczbie odchyłek nie

większej niż  3 mm na   długości  łaty,

– 	odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż    4 mm na  wysokości

kondygnacji,

–	     odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż   2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych   na  kompozycjach

klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi    powłokami  malarskimi, tynkiem  z  zaprawy

cementowej,  cementowo-   wapiennej,   wapiennej i gipsowej  marki niższej niż  M4.

5.4.2.Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy  przygotować  wszystkie niezbędne

materiały, narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,   wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz

rozplanować  sposób  układania płytek. Położenie   płytek  należy   rozplanować  uwzględniając ich

wielkość i przyjętą  szerokość   spoin. Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone

symetrycznie  a   skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą   niż  połowa  płytki.

Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone w dokumentacji

wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości  płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę drewnianą  lub

aluminiową.  Do  usytuowania łaty należy użyć  poziomnicy. Łatę  mocuje się na wysokości cokołu lub

drugiego rzędu   płytek.   Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)

kompozycję  klejącą.

Wybór  kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań  stawianych  okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być rozłożona   równomiernie  i  pokrywać  całą powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od   wielkości  płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie    wypływa z pod płytek  pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub  pozwolić  na  wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości  płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być  docinana,  układanie  należy  zacząć  od  przyklejenia  drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych  wymiarach  zaleca  się  dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki   dystansowe. W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.   drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie   nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.

W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni  krzywych (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po  uprzednim namoczeniu wodą.

Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny  czas  powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym   pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami   prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.      Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i   uzyskać      wklęsły  kształt  spoiny.

Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną

gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni  płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą  być  powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony   od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i   okładzin   badaniom

powinny  podlegać  materiały, które będą   wykorzystane do wykonania    robót  oraz podłoża.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą      spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat   technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom   określonym  w dokumentacji   projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności stwierdzająca zgodność własności    technicznych z określonymi  w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed   przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych i okładzinowych.

Zakres czynności kontrolnych    powinien obejmować:

–	sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem   wymaganej   szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i   zawilgocenia,

–	sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w  dowolnych  miejscach i

kierunkach  2-metrową łatę,

–	sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą   2-metrowej  łaty  i

poziomnicy;   pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

–	sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin   dylatacyjnych  i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i   prostoliniowości

–	sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.   5.3.1. i 5.4.1.,  wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez   inspektora nadzoru.

6.3.  Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania    wykładzin i okładzin z

dokumentacją projektową  i  ST  w  zakresie   pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania

wywiera  wpływ  na  prawidłowość dalszych prac.

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii    wykonywanych   robót, rodzaju i

grubości kompozycji klejącej oraz innych   robót „zanikających”.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań

dotyczących wykonanych wykładzin i   okładzin a w szczególności:

−	zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,    które  naniesiono  w

dokumentacji  powykonawczej,

−	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−	prawidłowości przygotowania podłoży,

−	jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

−	prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i   dylatacji. Przy

badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem

robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

−	sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i   odcień  należy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami    projektu technicznego   oraz wzorcem płytek,

−	sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty  kontrolnej    długości 2 m

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym    miejscu; prześwit    pomiędzy łatą a badaną

powierzchnia należy mierzyć   z dokładności do 1 mm,

−	sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin

na  całej  ich  długości  (dla spoin  wykładzin   podłogowych  i   poziomych  okładzin  ścian) oraz

pionu  (dla  spoin   pionowych okładzin ścian) i  dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością

do 1 mm,

−	sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie   drewnianym  młotkiem (lub

innym  podobnym narzędziem);   charakterystyczny głuchy dźwięk jest    dowodem nie związania

płytek  z  podkładem,

−	sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin   zewnętrznych i   pomiaru; na

dowolnie   wybranej powierzchni wielkości   1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z

dokładnością do  0,5 mm

−	grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w   trakcie  realizacji robót lub

grubość określona na podstawie zużycia   kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w  pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i   opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli

inwestora  (zamawiającego)  i    wykonawcy.

6.5. 	Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.l.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

−	  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z   wzorcem  (nie dotyczy

wykładzin  dla których różnorodność barw jest    zamierzona),

−  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek   właściwej  przyczepność)

tj. przy  lekkim opukiwaniu płytki nie powinny    wydawać głuchego  odgłosu,

−	  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub   instrukcją  producenta,

−	 dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny    poziomej   (mierzone  łatą

długości  2  m) nie powinno być większe niż  3 mm na długości   łaty i nie większe niż 5 mm na całej

długości lub szerokości  posadzki,

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do  spoinowania,

−	 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej   niż  2 mm na długości 1 m i

3 mm na całej długości lub szerokości    posadzki   dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i

5 mm dla   płytek gatunku  drugiego i trzeciego,

−	 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem    wskazanym   w projekcie,

− 	listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i   instrukcją producenta.

6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące     wymagania:

−	cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z    wzorcem  (nie dotyczy

okładzin dla których różnorodność barw jest   zamierzona),

−   cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem   (warunek   właściwej

przyczepności)  tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie    powinny wydawać  głuchego odgłosu,

−   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub   instrukcją producenta,

−   dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego  nie  powinno przekraczać

2 mm na długości 2 m,

−  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać  2 mm na długości 2 m,

−  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do   spoinowania

−   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej

niż mm    na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

−  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z  dokumentacją   i instrukcją

producenta.

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne” pkt 7.

7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie   dokumentacji   projektowej

przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej    powierzchni  odlicza  się

powierzchnię  słupów,   pilastrów, fundamentów i innych   elementów większe od 0,25 m2. W przypadku

rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym    powierzchnie  oblicza  się

według   stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej  lub wg   stanu faktycznego.

8.  	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem  ulegającym zakryciu są

podłoża.  Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych

i  okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.   Wyniki badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej  wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 	Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części   robót.    Odbioru

częściowego  robót  dokonuje się dla zakresu określonego  w dokumentach   umownych według zasad

jak przy odbiorze ostatecznym    robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką   formę przewiduje.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót   w  odniesieniu do zakresu

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją   projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej  ocenie wizualnej. Zasady i terminy zwoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

−	projekt budowlany,

−	projekty wykonawcze

−	dokumentację powykonawczą,

−	szczegółowe specyfikacje techniczne,

−	dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−	aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych

materiałów i wyrobów,

−	protokóły odbioru podłoż,

−	protokóły odbiorów częściowych,

−	instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−	wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania  zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji  podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  wykładzinowe i  okładzinowe  powinny  być  odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań i pomiarów  są pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

−	 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić   ją    ponownie  do odbioru,

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu   użytkownika   i  trwałości

wykładziny   lub  okładziny zamawiający może   wyrazić zgodę na   dokonanie odbioru końcowego z

jednoczesnym     obniżeniem  wartości   wynagrodzenia  w stosunku ustaleń umownych,.

−  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania     wykonawca   zobowiązany  jest

do  usunięcia  wadliwie wykonanych   wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić

do   odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany  po ich  uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

−	ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−	ocenę wyników badań,

− 	wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

− 	stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z    zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia     końcowego   pomiędzy

zamawiającym a  wykonawcą.

8.5.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,    którego  długość  jest

określona  w umowie.  Celem  odbioru    pogwarancyjnego  jest  ocena   stanu  wykładzin  i  okładzin

po    użytkowaniu  w  okresie gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym   okresie  ewentualnych

robót  poprawkowych związanych  z   usuwaniem   zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej    Wykładzin  i  okładzin  z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.   „Odbiór  ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu   kaucji   gwarancyjnej,

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z   obniżonej  jakości   robót. Przed  upływem  okresu

gwarancyjnego   zamawiający  powinien    zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone wady

w wykonanych wykładzinach i  okładzinach.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod   CPV   45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty   wykładzinowe lub

okładzinowe może być dokonana według następujących   sposobów:

-  rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w   dokumentach   umownych  stała

wartość  wynagrodzenia; wartość robót w    tym przypadku jest   określona jako iloczyn ceny

jednostkowej i ilości robót    określonych na podstawie  dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu    jako   iloczyn  ustalonej  w

dokumentach  umownych ceny jednostkowej  (z kosztorysu) i   faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po  wykonaniu pełnego

zakresu  robót i ich końcowym odbiorze lub etapami   określonymi w umowie po dokonaniu odbioru

częściowego robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą

następuje  po  dokonaniu  odbioru   pogwarancyjnego.

9.3. 	Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

−	robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

−	wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

−	wartość pracy sprzętu z narzutami,

−	koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−	podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  osadzenie  elementów  wykończeniowych  i   dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja   wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i   znakowanie.

PN-EN 87:1994           Płytki  i  płyty  ceramiczne ścienne  i  podłogowe.  Definicje,   klasyfikacja,  właściwości i

znakowanie.

PN-EN 159:1996        Płytki i  płyty  ceramiczne prasowane  na  sucho o nasiąkliwości  wodnej  E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996          Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej  E<3%.

Grupa B I.

PN-EN 178:1998         Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości    wodnej 6%<E<10%.

Grupa B II b.

PN-EN 121:1997         Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej   E<3%.  Grupa  A I.

PN-EN 186-1:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   E<6%.  Grupa A  II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1

PN-EN 187-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998          Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. pobieranie próbek i warunki  odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i   sprawdzanie  jakości powierzchni.

ST-06. ROBOTY MALARSKIE          CPV 45 44 21 00 -8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   robót

budowlanych zadania  pn.:  Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i   odbiorze robót w zakresie  rzeczowym   ujętym w przedmiarze jako załączniku do  kosztorysu   inwestorskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je   stosować  w zlecaniu i

wykonaniu  Robót opisanych w podpunkcie 1.1. ST-OO Wymagania ogólne

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmują:

a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w punkcie 1.1.ST- 00  Wymagania ogólne

b/ zakres ilościowy ujęty w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu inwestorskiego,

1.4.Okreslenia podstawowe.

Powłoka malarska - warstwa ochronno–dekoracyjno- izolacyjna chroniącą obiekt i jego elementy przed wpływem warunków wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjna.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych   robót   oraz za ich

zgodność  ze  Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora  Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farba emulsyjna rodzaju I.

− lepkość (+23°C) KU: 100-110

− gęstość: maks. 1,5 g/cm

− zawartość substancji lotnych: maks. 50%

− czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza

55±5%: maks. 2 godz.

−  odporność powłoki na zmywanie i szorowanie

−  sufity w kolorze białym

− ściany w kolorze jasnym pastelowym

2.1.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.2. Środki  gruntujące

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile   świadectwo dopuszczenia

nowego    rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna  rozcieńczoną   woda w

stosunku 1:3–5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej    przewiduje się wykonanie    powłoki  malarskiej.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy   zagruntować rozcieńczonym

pokostem 1:1  (pokost: benzyna lakiernicza).

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawów   malarskich    posiadających

Aprobaty  Techniczne dopuszczające wyroby do   stosowania w   budownictwie.  Na zastosowane zestawy

malarskie musi być   akceptacja Inspektora   Nadzoru.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzęt malarski.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny   odbywać się   tak aby

zachować ich dobry   stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót   tynkarskich i niżej

podanych robót   malarskich.

- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości   zainstalowania    rusztowań,

a prace    malarskie wykonuje się z pomostów  opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być

zabezpieczony  przed  upadkiem pasem bezpieczeństwa  przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagających Użycia materiałów alkalicznych    (wapno,  soda

kaustyczna,   pasta do rugowania powłok itp.) należy  stosować    środki ochrony   osobistej:

a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem   ochronnym   oraz wykonywać

prace w rękawicach

c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie   przeznaczona do

Malowania   naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i   szlifowanie  jeżeli jest wymagana duża

gładkość powierzchni.

Malowanie   konstrukcji stalowych można   wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu   wszystkich

elementów konstrukcyjnych  i osadzeniu innych przedmiotów w   ścianach. Podkłady pod powłokę

malarska  powinny być  dostosowane do:

a/ rodzaju podłoża

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)

c/ miejsca i warunków malowania

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż  +5°C   ( z  zastrzeżeniem,

aby w ciągu  doby nie następował spadek temperatury poniżej    0°C) i nie   wyższej niż +22°C. Przed

rozpoczęciem robót   malarskich należy   sprawdzić zalecenia   technologiczne producenta farb. Roboty

malarskie na    zewnątrz nie  powinny być wykonywane w okresie zimowym.

5.3.Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania

- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i  chropowatość  betonu usunięte

przez  skucie, a następnie przeszlifowanie

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy   stalowe  wystające

z powierzchni    betonu, które nie mogą być usunięte,  powinny być  zabezpieczone przed rdza farba

antykorozyjna

c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz   inne   niepotrzebne

otwory   należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z   14-dniowym   wyprzedzeniem i zatrzeć tak,

aby równość   powierzchni i jej    szorstkość w naprawianych   miejscach odpowiadała równości

szorstkości    otaczającej   powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień  należy usunąć przez    zeskrobanie,  odkurzanie i zmycie

woda z   dodatkiem detergentów i następnie  spłukanie czysta woda

- Podłoża tynkowe powinny:

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków    zwykłych lub

pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio  przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane   przez  wypełnienie

zaprawa   i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych –   zaprawa   gipsowa, dla pozostałych

podłoży – zaprawa     cementowa lub  cementowo-wapienna,

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,   tłuszcze

itp.)chemicznych  (wykwity składników podłoża  lub zaprawy, rdza od   zbrojenia podtynkowego)

oraz osypujących się ziaren  piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane   zależnie od

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt   pilśniowych  twardych

i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób  następujący:

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne  zaszpachlowanie

szpachlówka   klejowo-olejowa lub inna odpowiadającej normie    państwowej i posiadającej

wymagane aprobaty techniczne

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez  producenta  farb

nawierzchniowych

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów   (do  czystej

lśniącej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4.Wykonywanie robót malarskich:

5.4.1.Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłogę, bez   prześwitów, plam   i odprysków.

Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy   potarciu miękką tkanina   bawełniana lub wełniana.

Przy malowaniu uproszczonym   dopuszcza się ślady pędzla.

5.4.2.Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug,  plam ,  prześwitów,   śladów   pędzla i odprysków.

Dopuszcza się chropowatość powłoki   odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłogę. Powłoki

nie  powinny się   ścierać przy potarciu  tkanina. Barwa powłoki powinna być jednolita bez    widocznych

poprawek' lub  połączeń o  innym odcieniu i natężeniu. Nie  dopuszcza   się widocznych plam lub zagłębień

w miejscach   wbicia  gwoździ, natomiast   dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach

naprawy tynku po hakach   rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien  przekraczać  20 cm2.

Przy zastosowanej powłoce   malarskiej w zależności  od producenta   należy  ściśle przestrzegać

wytycznych technologii wykonywania robót  malarskich,  opracowanych przez producenta.

5.4.3.Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę   jednolitą   zgodna ze

wzorcem,  bez slajdów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń,   marszczeń, pęcherzy,  plam i zmiany.

Dopuszcza się   chropowatość powłoki   odpowiadającej rodzajowi faktury  pokrywanego podłoga lub

podkładu; powłoka   powinna bez prześwitów pokrywać podłogę   lub podkład, które nie powinny być

dostrzegalne okiem nie  uzbrojonym. Dopuszcza się   nieznaczne miejscowe    prześwity wyłącznie przy

powłokach jednowarstwowych.

Powłoki  powinny mieć    jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub  półmatowe.

W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe  zmatowienie    oraz różnice w odcieniu.

Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu  olejnym    farbą rdzochronną  należy stosować  farby różniące

się   miedzy sobą   odcieniem lub  intensywnością  barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych

powinny wytrzymać   próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z    mydłem, przyczepność i

wsiąkliwość.

Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych   powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom   podanym dla

powłok   z farb   olejowych, z tym , że  powinny one mieć połysk lakierniczy  i wytrzymywać   dodatkowo

próbę badania   twardości powłoki

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania.

6.1.1.Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

-badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich   przyjęcia   badanie

powierzchni   betonów należy przeprowadzić nie wcześniej  niż po 4 tygodniach   od daty ich wykonania,

-badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i  wbudowaniu elementów

przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed    przystąpieniem do robót malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania podłoża  należy wykonać bezpośrednio przed   przystąpieniem do

robót malarskich

-badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.

-badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od  daty ich ukończenia.

6.1.2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie    niższej niż   +5°C  i przy

wilgotności względnej 65%.

6.1.3.Badanie podłoży powinno obejmować:

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez    zeskrobanie  warstwy  tynku o

grubości 4 mrn i zwilżenie zeskrobanego miejsca    roztworem  alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest

dostatecznie   skarbonizowany, gdy zwilżone   miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwia się  bladoróżowo,

natomiast intensywne   zabarwienie różowe świadczy o  niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

-sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej    powierzchni  wodą ; próba

daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy  smug i nie pozostawia  kropli.

6.1.4.Badanie materiałów:

-sprawdzenie materiałów należy' przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku   budowy zaświadczeń  o

jakości materiałów wystawionych przez   producentów   oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność

przeznaczonych do użycia   materiałów z wymogami dokumentacji   technicznej oraz z odpowiednimi

normami   państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia   do stosowania w budownictwie   materiały ,

których jakość nie jest  potwierdzona    odpowiednimi dokumentami,  powinny być zbadane przed użyciem

(muszą uzyskać wymagane atesty)

6.1.5.Badanie warstw gruntujących obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne   potarcie dłonią

podkładu i  sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się   ziarenka piasku

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma    kroplami   wody;  gdy

wymagana   jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na   zwilżonym miejscu   powinna wystąpić nie

wcześniej niż   po trzech sekundach

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości   około   0.10 m"

Farba podkładowa: podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej    Warstwy  powłokowej

nastąpią  różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy  sprawdzeniu   wyschnięcia należy mocno

przycisnąć  tampon z waty o grubości   około l cm ciężarkiem o   masie 5 kg na przeciąg  kilkunastu sekund:

powierzchnie  należy uznać za wyschnięta, jeżeli  po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły  do

powierzchni podkładu.

6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich

6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w  następujących

terminach:

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7  dniach

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,   syntetycznych oraz   lakierów i

emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

- badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie   niższej niż  +5°C i przy

wilgotności   względnej 65%.

6.2.2.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:

- stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia  barwy i   zgodności z   wzorcem

producenta,

- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub   wypełniaczy,

- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych  okiem   nieuzbrojonym

śladów   pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana   powierzchnie  malowana do powłok o dobrej

jakości   wykonania.

6.2.3.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w    świetle  rozproszonym

barwy   wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca,    który w przypadku   nakładania powłok bez

podkładu   wyrównawczego na tynki i   betony, powinien być  wykonany na takim suchym podłożu, o

powierzchni   możliwie zbliżonej do faktury podłogi

6.2.4.Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle   rozproszonym. Rodzaj połysku

powinien być określony:

- przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle   odbitym,

- przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy   skorupki  kurzego jaja,

- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk   przy   powłokach emalii

lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy  odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki

ceramicznej,

6.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym  potarciu jej  powierzchni

miękką,   wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego    koloru (tj. ciemna w  połysku powłok białych i

biała w przypadku   powłok   kolorowych). Powłoka jest odporna na  ścieranie, jeżeli na szmatce nie

występują    ślady farby.

6.2.6.Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie   z wymaganiami normy

państwowej

6.2.7.Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną –   przez zarysowanie

powłoki   w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna   na  zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby

nie występują   na niej rysy widoczne   okiem  nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy

przeprowadzić zgodnie z  ustaleniami   normy państwowej.

6.2.8.Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z norma   państwową.

6.2.9.Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić   przyrządami

elektromagnetycznymi    według normy państwowej. Badania powłok  na innych podłożach  należy

przeprowadzać zgodnie z normami lub   świadectwami.

6.2.10.Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami   podanymi w  normie

państwowej

6.2.11.Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczona polega na lekkim  przesunięciu po   powierzchni

badanej  powłoki osełki z drobnoziarnistego  miękkiego piaskowca    szydłowieckiego. Powłoka jest

dostatecznie twarda,  jeżeli  po wykonaniu próby    nie   występują na niej rysy widoczne okiem

nieuzbrojonym z odległości 0,50 m .

Badanie   według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z  ustaleniami normy.

6.2.12.Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami  zależnie od  rodzaju podłoża

lub  podkładu pokrytego powłoka, a mianowicie:

- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu    wyrównawczego  należy wykonać

przez  próbę odrywania ostrym narzędziem   (nożem lub skalpelem   chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm)

powłoki od   podłoża,

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy  przeprowadzać przez

wykonanie   na badanej powłoce kilku równoległych nacięć  w  odstępach, co l cm. a następnie przez

zaklejenie nacięć   prostopadle do nich    paskiem  tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo

szybkoschnącej    emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą

przyczepność, jeżeli zerwanie  następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie

- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z   drewna struganego lub

materiałów   drewnopochodnych oraz ze szkła należy    wykonać wg normy na  stalowych płytkach

kontrolnych, które po oczyszczeniu    maluje się i suszy: na części  powierzchni powłoki ok. 40 mm2

należy   wykonać  ostrym nożem   trzymanym prostopadle  do pomalowanej powierzchni, i o 10

równoległych rys   w odstępach, co l-l.5 mm, tak, aby   powłoka była przecięta aż   do  podłoża; następnie

należy wykonać 10 takich samych nacięć   pod katem   90° do poprzednich, rysy nie powinny mieć

szarpanych brzegów.

Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki   powinny  trwale przylegać

do   podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem   lub miękkim  pędzlem (płaskim);badanie to należy

przeprowadzić na trzech   płytkach kontrolnych;  powłoka ma  dobrą przyczepność, gdy na dwóch z trzech

badanych płytek nie odpadnie  więcej niż l   kawałek (całkowicie lub częściowo)   po przesunięciu palcem

po  powierzchni   zarysowanej nożem

-  badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy   państwowej

6.2.13.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda polega na zwilżeniu badanej  powierzchni  powłoki przez

kilkakrotne  potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub   szmatka. Powłoka jest   odporna na zmywanie

woda, jeżeli na szczotce  lub   szmatce nie pozostaną ślady farby oraz   gdy po wyschnięciu zmytej

powierzchni   powłoki nie występują na niej   smugi, plamy lub   zmiany w barwie lub połysku w   stosunku

do powierzchni niepoddanej próbie. Przy  powłokach  matowych  dopuszcza się nieznaczny połysk a przy

powłokach półmatowych  dopuszcza się  nieznaczne  powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku

do powierzchni   niezmywalnej.

6.2.14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem należy wykonać przez   kilkakrotne  silne potarcie

powłoki mokra namydlona szczotka z twardej    szczeciny, (co najmniej 5- krotne), a następnie dokładne

spłukanie jej woda za   pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  jest odporna na zmywanie wodą z mydłem,

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  zabarwieniu oraz jeżeli po  wyschnięciu cała badana

powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na   powłokach matowych dopuszcza się powstanie

słabego  połysku w części   zmywanej.

6.2.15.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy    wykonywać zgodnie z

wymaganiem  normy państwowej.

6.2.16.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez   jednokrotne pomalowanie

farba   podkładowa powierzchni o wielkości około 0,10  m2. Po wyschnięciu farby podkładowej należy

nanieść powłokę   z farby  nawierzchniowej.   Szczelność jest wystarczającą, jeżeli  po 24 godzinach

powłoka   ma połysk i nie ma  plam  matowych.

6.2.17.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i   wodorozcieńczalnych   farb emulsyjnych

silikonowych oraz rozpuszczalnych farb  silikonowych należy  przeprowadzić zgodnie z normami

państwowymi  lub   świadectwami.

Ocena jakości malowania.

1/Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty   malarskie   należy uznać za

prawidłowo wykonane.

2 /Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych   robót  malarskich lub

tylko  zakwestionowana ich cześć uznać za nie  odpowiadające    wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzającą odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz   nakazać usuniecie  powłok

i  powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z   wymaganiami i po

poprawieniu   ich przedstawić do ponownych badań

3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie  w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnia powłokę  malarska,

- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie  drobnym  materiałem

ściernym i  powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę  malarska,

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku   mechanicznego  należy

zlikwidować   przez powtórne wykonanie malowań,    dokładnie utrzymując końcówkę  agregatu w tej

samej odległości od malowanej   powierzchni i pod tym samym kątem   wykonać natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne   naniesienie  powłoki

malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie   powłoki –  należy oczyścić

powierzchnie  z nałożonej farby, ponownie starannie    przygotować  powierzchnie pod malowanie i

dokładnie nanieść cienką warstwę  powłoki.

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8.DBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje   się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pakt 6 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOSCI.

Cena wykonania l m2 robót malarskich obejmuje: - roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów, Cena wykonania

l m2 robót malarskich obejmuje:  roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów, wykonanie malowania ,

testy i pomiary,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-87/C-04403.0I Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia

Ogólne i zakres normy. Metody badań.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

Zastąpioną częściowo: PN-ISO 7784-1:2000.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie

Wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny)

PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy).

PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 24624:1994/Azl:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania zużycia i wydajności.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa Do malowania. Ogólne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie Instrukcja producenta.

SST.07      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  INNE

CPV 45.33.23 00-6    ROBOTY  INSTALACJI   KANALIZACJI

CPV 45.33.24.00- 7  ROBOTY INSTALACJI W  ZAKRESIE URZĄDZEN  SANITARNYCH

1.WSTĘP

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je    stosować   w zlecaniu i wykonaniu  Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania  pn: Remont sanitariatów

w  Gimnazjum nr 8 przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

1.4. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót związanych z dostawą materiałów ,wykonawstwem i odbiorem robót instalacji sanitarnych. Niniejsza SST będzie stanowić podstawę do wykonania przedmiotowego remontu oraz jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót sanitarnych.

Rozwiązania zamienne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, po uzasadnionej konieczności wprowadzenia należy przedstawić na piśmie i po pozytywnej akceptacji Inspektora Nadzoru będzie można zrealizować. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiału i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.5. Zakres robót sanitarnych i towarzyszących

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach

-  demontaż istniejących instalacji sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach (piony kanalizacyjne w

pomieszczeniu   sanitarnym

- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów , wykucie bruzd i uzupełnianie ich po montażu instalacji

-  wywóz materiałów  z rozbiórki

- montaż nowych instalacji sanitarnych wraz z połączeniem z istniejącymi instalacjami

- wykonanie prób i odbiorów  technicznych

- prace izolacyjne

- montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania

- obudowa wszystkich przewodów  w obrębie pomieszczeń sanitarnych płytami K–G

- usunięcie ewentualnych usterek

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie prace budowlane związane z dostawą, wykonaniem i odbiorem robót  instalacji,  armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i prawem budowlanym, w tym warunkami technicznymi (,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988), pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepis bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepis obowiązującego prawa.

2.2. Wytyczne montażu  instalacji sanitarnych

Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej

powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieku, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonaniu prac należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót sanitarnych zgodnie z dokumentacją, poleceniami i inwestorskiego. Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzania zmian konstrukcyjno-budowlanych lub odstąpienia do zaprojektowanych materiałów  – w przypadku niemożiwości  ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o analogicznych charakterystykach technicznych i eksploatacyjnych oraz trwałości.

Każda próba  zmiany materiału przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji.

2.2.1. Instalacja wodociągowa

Do wykonania instalacji zimnej wody, stosować rury stalowe bez szwu, wykonane wg PN-80/H-74219, materiał wg PN-89/H-84023/07 gatunek stali R-35, o pogrubionej warstwie cynku, wg PN/H-74200 lub ocynkowane wg DIN-2444. Dla w/w instalacji należy zastosować armaturę dopuszczoną do odpowiednich temperatur i ciśnień.

2.2.2. Armatura

Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnić jej typ z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

2.2.3. Urządzenia (przybory) sanitarne

-miski ustępowe z dolnopłukiem typu kompakt

-umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem co najmniej o standardzie firmy

-pisuary z zaworem spłukującym (z kratką ochronną ze stali nierdzewnej).

W pomieszczeniach sanitarnych proponuje się zastosowanie urządzeń, co najmniej o standardzie firmy KOŁO w kolorze białym. Lokalizacja i dobór montowanych przyborów  sanitarnych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wysokość ustawienia przyboru wg obowiązującego prawa oraz wg wytycznych producentów . Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyboru, syfonu i podejść kanalizacyjnych.

Montaż winien zabezpieczyć powtórnie łatwy demontaż przyboru oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przyborze  lub zakładane bezpośrednio pod przyborem

2.3. Kanalizacja sanitarna

Instalacja i przewody instalacji kanalizacji sanitarnych DN 50 110 – rury kanalizacyjne PCV kielichowe

(uszczelki gumowe) np. w systemie kanalizacji wewnętrznej Wagin, Pipelife.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót , zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów . Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniemi zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Rodzaj sprzętu i maszyn użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przyjętej technologii. Urządzenia elektryczne używane podczas remontu, powinny być sprawne eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki i urządzenia transportowe muszą być odpowiednio przystosowane do transportu niezbędnych do realizacji robót  materiałów i sprzętu. Materiały należy  zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa transport na plac budowy i poza nim. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki  przewidzieć na odległość ok. 10 km oraz ich ewentualną utylizację.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów  należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., ruchu drogowego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prowadzone prace budowlane nie mogą swoją technologią i programem naruszać interesów osób  trzecich, w tym Inwestora i użytkowników   obiektu.

Należy  zabezpieczyć teren budowy i jego bezpośrednie otocznie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały i przybory sanitarne wraz z armaturą montować zgodnie z obowiązującym prawem oraz wg wytycznych producentów .

Przewody należy  ułożyć w bruzdach ściennych lub w podłodze.

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ściany i stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią  powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna zatem być wypełniona materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy  łączyć rur.

Przejścia przewodów przez stropy i ściany wymagają zastosowania tulei

ochronnych. Przy wszystkich przejściach przez ściany i stropu należy  stosować tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Mają one nieco większe średnice niż rury:

- o 1 cm – dla rur stalowych,

- o 2 cm – dla rur z tworzywa.

Izolację ciepłochronną należy zastosować zgodnie z zastosowanymi przewodami do instalacji

sanitarnych. Izolacja musi być odporna na działanie cementu i wilgoci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiału i urządzeń powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  producenta.

6.1. Badania i próby szczelności

Próby  hydrauliczne i ciśnieniowe instalacji sanitarnych należy przeprowadzić wg obowiązującego prawa.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Podejścia i przewody spustowe  kanalizacji ścieków  bytowych należy obserwować podczas przepływy wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków  należy powyżej kolana  łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.  Analogicznie wykonać próbę szczelności wpustów  podłogowych.

6.2. Instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchową tych wyrobów  zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

6.3. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem. Badania

odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach technicznych wykonania i odbiory robót.

7.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

7.1.1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiał z niniejszą SST.

7.1.2. Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów  sanitarnych.

7.1.3. Badanie szczelności należy y przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem  izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna być wypłukana wodą. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.

7.1.4. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Po napełnieniu instalacji wodą

i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzeniu

czy nie występują przecieki wody lub roszenia i rozpocząć badanie szczelności zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

7.1.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z WTWiO.

7.1.6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół  z badania

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie oraz stwierdzenie,

czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym.

7.1.7. Badanie armatury odcinającej:

- sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robot i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury

- sprawdzenie poprawności i szczelności montażu  armatury i urządzeń sanitarnych

- z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół  jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona

do ponownych badań.

7.1.8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczeń

- dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT

- oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego

stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i obowiązującymi normami.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w załączonym przedmiarze robót sanitarnych.

Podstawą dokonania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest niniejsza SST

Jednostki obmiarowe:

1 m3 - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 - powierzchnia, ściany, posadzki

1 m – długości rurociągu

1 szt. – ilość urządzeń, armatury

1 kpl – ilość kompletnych urządzeń, otworowanie

1 próba  – kompletna próba  sprawdzająca działanie instalacji

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Odbiór   międzyoperacyjny robót  poprzedzający wykonanie instalacji wodociągowej

- sprawdzenie wykona przejść dla przewodów  przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary   otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzdy, zgodność kierunku    bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół   stwierdzający jakość  Wykonania robót  oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy  identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

9.2. Odbiór  techniczny – częściowy instalacji wodociągowej

- odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części instalacji, dla których zanika

dostęp w wyniku   postępu robót.

Odbiór  częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny

prawidłowości   pracy instalacji

- w ramach odbioru częściowego należy  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji, a

wymaganiami   określonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorowe

- po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy  sporządzić protokół  potwierdzający prawidłowe

wykonanie robót  i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

W protokole należy  jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania odcinków  instalacji objętych odbiorem’ częściowym. Do protokołu należy  załączyć protokoły niezbędnych badań  odbiorowych.

9.3. Odbiór  techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

a) instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących

warunków :

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji   cieplnej

- instalację wypłukano i napełniono wodą- dokonano badań odbiorczych, z których  wszystkie zakończyły się

wynikiem  pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- rzut pomieszczeń

- protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych

- protokoły odbiorów  technicznych – częściowych

- protokoły wykonania robót odbiorczych

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

c) w ramach odbioru technicznego końcowego należy:

- sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich   WTWiO

- sprawdzić kompletność dokumentów

- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

d) odbiór  techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

użytkowania, po  usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór  instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części instalacji, które  ulegają zakryciu. Przed

zakryciem instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, która  należy zgłosić pisemnie Inspektorowi

Nadzoru.

Odbiór  próby  szczelności nastąpi protokolarnie i będzie podstawą do zakrycia odebranej części instalacji oraz

będzie podstawą do uzyskania pozytywnego odbioru końcowego.

W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby  szczelności

(protokół ) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć badaną instalację i

przeprowadzić wymagane procedury tj. odbiór  części podlegających zakryciu  oraz przeprowadzenie próby

szczelności. Wszystkie koszty związane z nieprzestrzeganiem przepisów i wynikających z tego powodu np.

kucie posadzki, ścian itp. obciążają  Wykonawcę.

Dopuszczalne jest wykonanie próby  ciśnieniowej przy obecności osoby z odpowiednimi uprawnieniami

sanitarnymi (bez udziału Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokołu z pozytywnej

próby  szczelności, Inspektor podejmie decyzję o możliwości zakrycia instalacji na piśmie.

Dopuszczalne każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody

Inspektora na zmiany materiału czy armatury Wykonawca na własny koszt zdemontuje wykonaną  instalację i

wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej SST.

9.4. Odbiór końcowy robót

Ogólne  zasady odbioru robót podano w niniejszej SST.

Odbiór  robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w przedmiotowej SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów  odbiorowych instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym wyniki wszystkich badań odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej,

jako wynagrodzenie ryczałtowe.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ” - WTWiO.